## Slide 1
Indicaciones para la producción
DI_CF09B_2_TejidosElasticidadElongacion

## Slide 2
Indicaciones para la producción
Video Motion Graphics + Voz en off: a medida que la voz en off narra, se mostrarán los textos y material visual correspondiente.
Desarrollo de colecciones para la industria de la moda
Tejidos, elasticidad y elongación

## Slide 3
Indicaciones para la producción
Audio/ Narración
Las telas de acuerdo a la forma como se entrelazan los hilos y su composición se clasifican en tejido plano, tejido de punto y no tejidos.
Rotación de imágenes
Referencias de imágenes:
Tejido plano: es el entrelazamiento de varios hilos, este tejido no tiene elasticidad o cuando la posee es mínima, los tejidos más utilizados para ropa interior son: satín, dacrón, popelinas, velos, podesua, entre otros.
Tejido plano
https://www.lafayette.com/conoces-los-tipos-de-tejido-existentes/
https://cdn.pixabay.com/photo/2018/09/12/12/37/cloth-3672088_960_720.jpg

## Slide 4
Indicaciones para la producción
Tejido de punto: es el entrelazamiento de un hilo sobre él mismo, tiene elasticidad de acuerdo con su composición. Los tejidos más utilizados para ropa interior y deportiva son tejido sencillo (singleneed), tejido doble (dobleneed), lycra, lycra algodón, telas acanaladas, blondas, encajes elásticos, franelas, entre otros.
Audio/ Narración
https://www.lafayette.com/conoces-los-tipos-de-tejido-existentes/
Tejido de punto
No tejido: es un tipo de tela, formado a partir de fibras cortas textiles, aglomeradas de manera mecánica utilizando calor y presión. No utiliza máquina para tejer. Las más conocidas son las entretelas.
No tejido
https://entornosaludable.com/31/03/2016/que-es-el-tejido-no-tejido/

## Slide 5
Indicaciones para la producción
Porcentaje de elasticidad o elongación
Elasticidad es el grado de elongación o estiramiento de un tejido, que puede ser tanto a la urdimbre (hilos que van en sentido vertical de la tela o sea a lo largo) como a la trama (hilos que van en el sentido horizontal de la tela o sea de orillo a orillo) y que tiene una recuperación del 100%. Se calcula para dar ajuste y confort a las prendas.
Normalmente se encuentran tejidos donde el porcentaje de elasticidad es mayor a la trama que a la urdimbre.
Audio/ Narración
https://cdn.pixabay.com/photo/2017/08/05/14/28/hand-2584008_960_720.jpg
https://cdn.pixabay.com/photo/2020/06/18/16/47/gymnast-5314250_960_720.jpg

## Slide 6
Indicaciones para la producción
Para hallar el porcentaje de elasticidad hay que someter el tejido a una fuerza, y se realiza así:
Cortar un cuadro de tela de 20 cm.
Marcar en el centro del cuadro 10 cm tanto de urdimbre como de trama.
La tela debe estar en reposo.
Tomar la muestra entre los dedos índice y pulgar.
Estirar la tela sin llegar al reviente, soltar y volver a medir.
Tener en cuenta de la nueva medida, los centímetros de más a partir de los 10 cm.
Con los datos aplicar una regla de tres, cuyo resultado es el porcentaje de elasticidad.
Este ejercicio se debe realizar tanto a la urdimbre como a la trama.
Audio/ Narración
https://i.ytimg.com/vi/4gWjLck11FA/maxresdefault.jpg
https://seampedia.com/wp-content/uploads/seampedia/users/25/images/2-Medida-estirado.png/d92c0130/400/2-Medida-estirado.png
https://www.eltallerdemariette.com/media/telasguia-min.jpg
Las imágenes no son explicación fiel del paso a paso del audio; son sólo una orientación ilustrativa del proceso. Se solicita que el listado de pasos aparezca en pantalla y las imágenes en segundo plano.

## Slide 7
Indicaciones para la producción
En el patronaje, los porcentajes de elasticidad menores del 5% son despreciables, es decir, no se tienen en cuenta para la elaboración del molde porque no producen variaciones significativas.
Audio/ Narración
Porcentajes > 5% no se tienen en cuenta X
No producen variaciones significativas.
https://cdn.pixabay.com/photo/2013/07/12/15/39/post-it-150262_960_720.png

## Slide 8
Indicaciones para la producción
Audio/ Narración
Tomando la muestra de 10 cm con el índice y el pulgar de ambas manos, se estira, se suelta y se mide inmediatamente, antes de que se recupere el tejido.
Los centímetros de más, resultantes, son los que se toman como dato para la regla de 3.
Para el ejemplo, se toman 10 cm, se estiran y se mide nuevamente, obteniendo una medida de 12.5 cm, lo que quiere decir que 2.5 es la medida a aplicar en la regla de 3.
https://www.eltallerdemariette.com/media/jersey-min.jpg
Producción: favor animar o ilustrar lo que sugiere la imagen y se explica en al audio/narración.
También mostrar en pantalla, la fórmula que aparece en la sugerencia de esta diapositiva.

## Slide 9
Indicaciones para la producción
Audio/ Narración
En el caso del ejemplo, el porcentaje de elasticidad hallado es de 25%, en la trama de la tela.
Teniendo en cuenta la dirección en que sea tomada la muestra de tela ya sea a la urdimbre o a la trama, se aplica el porcentaje de elasticidad en las medidas antes de aplicarlas en el trazo. Si es en la trama, que es lo regular, esta medida se aplica en los contornos o en la base.
https://ae01.alicdn.com/kf/UT8JpThXApXXXagOFbXV/Mallas-deportivas-para-mujer-ropa-de-entrenamiento-culturismo-gimnasio-prendas-el-sticas.jpg_Q90.jpg_.webp
https://www.rafaelmatias.com/wp-content/uploads/2018/01/urdimbre-trama.jpg

## Slide 10
Indicaciones para la producción
Música, animación de cierre.
Fin